Termometri a gas inerte
ora disponibili con contatti reed

Arese, Ottobre 2011.

WIKA ha ampliato la propria gamma di prodotti meccatronici per l’industria di processo con i termometri a gas inerte con contatti reed. I modelli 73 e 74 di nuova concezione sono idonei per una vasta gamma di applicazioni – in particolare per l’uso con PLC.

I contatti reed possono essere utilizzati nel campo di temperatura        -200 ... 600 °C.  Come risultato della loro bassa resistenza alla transizione del contatto, i contatti reed hanno una elevata precisione di commutazione ed una lunga durata (cicli di commutazione fino a 108). Con il contatto in scambio (SPDT) come standard, essi sono anche flessibili nell’utilizzo. Grazie alle loro piccole dimensioni, l’altezza della cassa del termometro è ridotta fino al 35% rispetto all’esecuzione con altre tipologie di contatti.

A causa delle loro dimensioni compatte e delle loro caratteristiche tecniche, i termometri a gas della serie 73 (disponibili con casse DN 100 e 160) trovano applicazione in una grande varietà di applicazioni industriali. Il modello 74 (disponibile solo con cassa DN 100) è invece principalmente rivolto alle applicazioni igienico-sanitarie.

Numero caratteri (spazi inclusi): 1.201

Parola chiave: Termometro a gas inerte con contatto reed

Produttore:

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strasse

D-63911 Klingenberg

Tel. 	+49 · 9372 · 132-0

Fax 	+49 · 9372 · 132-406

Internet	 www.wika.de

Foto WIKA:

Termometro a gas inerte con contatto reed

Redatto da:

WIKA Italia Srl & C. Sas

Ferdinando Miccoli

Direttore Marketing

Via Marconi, 8

20020  Arese (MI)

Tel 	+39 · 02 · 938611

Fax 	+39 · 02 · 9386174

E-Mail 	f.miccoli@wika.it

Internet	www.wika.it

Comunicato stampa 12/2011