Nuovi pressostati per applicazioni OEM

a elevata riproducibilità

Arese, Maggio 2013.

La caratteristica principale dei nuovi pressostati  WIKA per applicazioni OEM è il funzionamento privo di oscillazioni (sfarfallio) del punto di commutazione. I modelli compatti PSM01 e PSM02 offrono una riproducibilità di ±0,2% del fondo scala.

Per la loro costruzione robusta e precisione, i nuovi pressostati sono adatti per un’ampia gamma di applicazioni e per l’impiego in condizioni severe. L’installazione del PSM01 è resa ancora più semplice, anche in spazi ristretti, grazie alla possibilità di montaggio tramite chiave a tubo.

Entrambi i pressostati hanno un campo di regolazione da 0,2 … 2 bar a 40 … 400 bar, mentre il modello PSM02 permette di impostare il valore di isteresi desiderato. I punti di commutazione possono essere impostati in modo semplice tramite le viti di regolazione e possono essere preimpostati in fabbrica.

Entrambe le versioni del nuovo pressostato sono concepite per il mercato OEM ma, l’ottimo rapporto qualità/prezzo, ne consente l’applicazione anche per piccole quantità.

Numero di caratteri: 1.090

Parola chiave: PSM01/PSM02

Produttore:

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Alexander-Wiegand-Straße 30

63911 Klingenberg/Germany

Tel. 	(+49) 9372 132-0

Fax 	(+49) 9372 132-406

www.wika.com

Foto WIKA:

Pressostati per applicazioni OEM modello PSM01 e PSM02

Redatto da:

WIKA Italia Srl & C. Sas

Massimo Beatrice

Marketing Specialist

Via Marconi, 8

20020  Arese (MI)

Tel 	+39 • 02 • 9386151

Fax 	+39 • 02 • 9386174

E-Mail 	massimo.beatrice@wika.com

Internet	www.wika.it

Comunicato stampa 05/2013